Quadro 02 – Características de Aproveitamento, Dimensionamento e Ocupação dos Lotes em ZEIS para novos empreendimentos

| Tipo de ZEIS | Macrozona | Coeficientes de Aproveitamento | Características de dimensionamento e ocupação dos lotes | Recuos mínimos (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínimo | Básico | Máximo | Taxa de ocupação máxima | Taxa de permeabilidade mínima | Lote mínimo (m2) | Frente mínima (m) | Gabarito de altura máxima (m) | Frente | Fundos e laterais |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alt. edif. ( 6m | Alt. edif. > 6m |
| ZEIS 1 (f) | Proteção e Recuperação Ambiental | 0,2 | 1,0 | 2,5 | 0,5 (a) | 0,15 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) | não exigido | (d) (e) |
|  | Estruturação e qualificação urbana | 0,2 | 1,0 | 2,5 | 0,5 (a) | 0,15 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) | não exigido | (d) (e) |
| ZEIS 2 | Estruturação e qualificação urbana | 0,2 | 1,0 | 4,0 | 0,5 (a) | 0,15 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) | não exigido | (d) (e) |
|  | Proteção e Recuperação Ambiental | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) | não exigido | (d) (e) |
| ZEIS 3 | Estruturação e qualificação urbana | 0,3 | 1,0 | 4,0 | 0,7 | 0,15 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) (g) | não exigido | (d) (e) |
|  | Estruturação e qualificação urbana - OUC | 0,3 | 1,0 | 6,0 | 0,7 | 0,15 | 125 | 5,0 | sem limite (b) | 5,0 (c) (g) | não exigido | (d) (e) |
| ZEIS 4 (f) | Proteção e Recuperação Ambiental | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 125 | 5,0 | sem limite (f) | 5,0 (c) | não exigido | (d) (e) |

NOTAS:

a) Quando a altura da edificação não exceder 12,00m, a taxa de ocupação mínima será de 0,70.

b) Até a revisão da Lei 13.885/2004, considerar Art. 193 da Parte III da Lei 13.885/04.

c) Não será exigido o recuo mínimo de frente nos casos previstos no Art. 185 da Parte III da Lei 13.885/04.

d) Até a revisão da Lei 13.885/2004, considerar Parágrafo Único do Art. 186 da Parte III da Lei 13.885/04.

e) Até a revisão da Lei 13.885/2004, considerar Art. 186 da Parte III da Lei 13.885/04.

f) Em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, observar a Legislação Estadual pertinente.

g) Poderá ser dispensada a exigência de recuos poderá ser desde que sejam garantidas as condições de aeração e insolação no interior dos cômodos definidos na legisação.