Quadro 4A – Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos | Folha 1 de 1

| Subcategoria de Uso | Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a) (e) | Vestiário para usuários de bicicleta (b) | Espaço para carga e descarga (c) | Área para embarque e desembarque de passageiros | Largura mínima de via |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Número de vagas para utilitário | Número de vagas para caminhão |  |  |
|  | Vagas de automóveis (f) | Vagas de bicicletas |  |  | Até 4.000 m² de área construída computável | Acima de 4.000m² de área construída computável (d) |  |  |
| R | R1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | R2h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2h-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2h- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2v-1 | NA | 1/1 UH | NA | NA | 1/200 UH | 1/200 UH | NA | ≥ 8m |
|  | R2v-2 | NA | 1/1 UH | NA | NA | 1/200 UH | 1/200 UH | NA | ≥ 10m |
|  | R2v-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2v-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2v-5 |  |  |  |  |  | NA |  | ≥ 8m |
| nRa | nRa-1 | 1/100m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥8m |
|  | nRa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nRa-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nRa-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nRa-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nRa-6 | 1/100m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | 1 + 1/4000m² | 1 + 1/4000m² | sim | ≥ 10m |
| nR1 | nR1-1 | 1/75m² | 1/250m² | sim | 2 | NA | NA | sim | ≥ 10m |
|  | nR1-2 | 1/75m² | 1/250m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥8m |
|  | nR1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-8 | 1/75m² | 1/250m² | sim | 2 | NA | NA | sim | ≥ 8m |
|  | nR1-9 | 1/75m² | 1/125m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥8m |
|  | nR1-10 | NA | 1/125m² | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | nR1-11 | NA | 1/125m² | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | nR1-12 | 1/75m² | 1/500m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥8m |
|  | nR1-13 |  | 1/125m² |  |  |  |  |  |  |
|  | nR1-14 | 1/75m² | 1/500m² | sim | 2 | NA | NA | sim | ≥ 10m |
| nR2 | nR2-1 | 1/50m² | 1/250m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-2 | 1/50m² | 1/250m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-3 | 1/50m² | 1/250m² | sim | 1 | 1 | NA | sim | ≥ 12m |
|  | nR2-4 | 1/50m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-5 |  | 1/250m² |  |  |  |  |  |  |
|  | nR2-6 |  | 1/125m² |  |  |  |  |  |  |
|  | nR2-7 |  | 1/125m² |  |  |  |  |  |  |
|  | nR2-8 | NA | 1/125m² | NA | NA | NA | NA | NA | ≥ 8 m |
|  | nR2-9 | NA | 1/125m² | NA | NA | NA | NA | NA | ≥ 10m |
|  | nR2-10 | 1/50m² | 1/125m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4.000 m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-11 | 1/50m² | 1/125m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-12 | 1/50m² | 1/500m² | sim | 1/1000m² | 1/1000m² | 1/1000m² | NA | ≥ 12m |
|  | nR2-13 | 1/50m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
|  | nR2-14 | 1/50m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥10m |
| nR3 | nR3-1 | 1/35m² | 1/500m² | sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥12m |
|  | nR3-2 | 1/35m² | 1/500m² | Sim | 1 + 1/1000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥ 12m |
|  | nR3-3 | NA | 1/250m² | NA | NA | NA | NA | NA | ≥7m |
|  | nR3-4 | 1/35m² | 1/250m² | Sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥12m |
|  | nR3-5 | 1/35m² | 1/250m² | Sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | sim | ≥12m |
| Ind-1a | todos | 1/100m² | 1/250m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥ 8m |
| Ind-1b | todos | 1/100m² | 1/250m² | Sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥ 10m |
| Ind-2 | todos | 1/100m² | 1/250m² | Sim | 1 + 1/4000m² | NA | 1 + 1/4000m² | NA | ≥ 12m |

Notas: NA = Não se aplica

(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² em todas as zonas.

(b) Vestiário com área mínima de 1,20m² para cada chuveiro instalado, excetuada a área do próprio chuveiro, conforme Código de Obras e Edificações.

(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana:

I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial;

II. Setor Central (Operação Urbana Centro).

(d) Para empreendimentos não residenciais acima de 10.000m² de área construída computável, as vagas para caminhão devem ser compartilhadas com os ônibus fretados.

(e) Nos locais de culto enquadrados nas subcategorias de uso nR1 e nR2 se aplica a relação de 1 (uma) vaga de automóvel a cada 100m² (cem metros quadrados) de área construída computável.

(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas para motocicletas conforme definido no Código de Obras e Edificações.